## Slide 1: Знакомство с музыкальным инструментом: ФОРТЕПИАНО

## Slide 2: Фортепиано
Фортепиа́но (от итал. forte — громко, piano — тихо) — струнный ударно-клавишный музыкальный инструмент. Изобрёл фортепиано итальянский клавесинный мастер Бартоломео Кристофори, в 1709 г. Звук в фортепиано извлекается ударением молоточка о струны. Фортепиано может использоваться и как сольный инструмент, и вместе с оркестром. Игра на фортепиано - занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. Начинать обучение игре на фортепиано желательно в детском возрасте, т.к. взрослым обучаться игре на нём намного сложнее. Фортепиано требует бережного обращения и, время от времени, настройки.

## Slide 3: Устройство фортепиано
Изнутри инструмента: видны обитые войлоком молоточки и струны. Струны с помощью вирбелей (колков) натянуты на чугунной раме, проходя через дискантовый и басовый штеги, приклеенные к резонансной деке. Для звуков нижнего регистра используется одна струна, для среднего и высокого регистров используется парный
или тройной хор струн. Диапазон
большинства фортепиано
составляет 86 полутонов
от ля субконтроктавы,
до до 5-ой октавы.

## Slide 4: Действие фортепианной техники
Звук в фортепиано извлекается ударом молоточка о струны. При нажатии клавиш в действие приводится устройство из рычагов, ремешков и молоточков, называемое фортепианной механикой. После нажатия от соответствующего хора
струн отходит демпфер,
чтобы струна могла
свободно звучать, и по
нему ударяет молоточек,
обитый фильцем.

## Slide 5: Составные части фортепиано
Педали: правая – удлиняет звук;
левая – ослабляет звук; средняя –
задерживает звук.
2. Клавиатура
3. Крышка, подставка для нот.
4. Корпус и ножки с колесиками.

## Slide 6: Техническое обслуживание и настройка инструмента
Мастер – настройщик
фортепиано:
Инструменты для настройки
фортепиано

## Slide 7: Сохранность инструмента
Правила пользования:
1. Не ставить инструмент у холодных и сырых стен, возле печей и отопительных приборов.
2. Регулярно, не менее раза в год, настраивать инструмент и чистить его механизм от пыли, для чего следует приглашать мастера-настройщика. Неумелая настройка и регулировка могут вызвать серьёзные дефекты в инструменте!
3. При обтирании пыли с полированных частей инструмента пользоваться только сухой мягкой ветошью.
4. Следить за чистотой клавиатуры; загрязнившиеся клавиши надо протирать слегка влажной тканью, следя, чтобы вода не протекала между клавишами, а затем вытирать клавиши насухо.
5. После окончания игры обязательно закрывать клап (крышку) клавиатуры.

## Slide 8: Галерея Фортепиано

## Slide 9: Предшественники Фортепиано
КЛАВЕСИН –клавишный струнный музыкальный инструмент. При нажатии клавиши толкачик (прыгун) поднимается, а плектр (язычок из пера) защипывает струну. Так рождается звук.

## Slide 10: 2. КЛАВИКОРД
Это небольшой старинный клавишный струнный ударно-зажимной музыкальный инструмент.Звук на клавикорде извлекается при помощи металлических штифтов с плоской головкой — тангенотов. Диапазон клавикорда менялся
со временем.

## Slide 11: Разновидности Фортепиано
1.Орган - (лат. organum ― «инструмент, орудие») –
клавишно-духовой музыкальный инструмент,
самый крупногабаритный и один из древнейших
видов музыкальных
инструментов.

## Slide 12: Устройство органа
Мануалы Пульт, клавиатура
Трубы, трактура

## Slide 13: Галерея органа

## Slide 14: 2. ПИАНИНО
(итал. pianino — маленькое фортепиано) — струнно
клавишный музыкальный инструмент,
в котором струны, дека и механическая
часть расположены вертикально,
а не горизонтально, вследствие
чего пианино занимает гораздо меньше места,
чем рояль. Первое пианино было
изобретено американцем
Дж. Хокинсом в декабре
1800 года.

## Slide 15: 3. РОЯЛЬ
(фр. royal — королевский) — музыкальный инструмент, основной вид фортепиано, в котором струны, дека и механическая часть расположены горизонтально, корпус имеет крыловидную форму, а звуки издаются ударами войлочных молоточков по струнам при помощи клавиш. В отличие от пианино,
звучание рояля более
выразительно и насыщенно по
тембру, клавиатура более
чувствительна, игровые качества более виртуозны, и диапазон градаций изменения звука — шире.

## Slide 16: Конструкция рояля
Внутреннее строение: молоточки и демпферы
Механизм
современного
концертного рояля
Педали

## Slide 17: Разновидности Рояля

## Slide 18: 4. СИНТЕЗАТОР
Самый современный музыкальный инструмент. С его появление на свет произошел настоящий переполох в мире музыки: возросла популярность электронной музыки. Чтобы творить музыку, на синтезаторе, стало не так уж и важно обладать музыкальным слухом, главное было уметь работать со звуком, который вы извлекали из этого инструмента.

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!