## Slide 1
ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ

## Slide 2
Производство черных металлов из железной руды
сложный технологический процесс, который
может быть условно разделен на две стадии. На
первой стадии получают чугун, а на второй – его
перерабатывают в сталь.

## Slide 3
Чугун выплавляют в доменных печах.
Исходными материалами для производства чугуна
являются железные руды, топливо и флюсы.
Железные руды - горные породы содержащие
железо в виде химических соединений с
кислородом и другими элементами. В состав
железных руд, кроме того, входят и другие
соединения в виде кремнезема, глинозема,
известняка и т. п. (объединяемые общим понятием
- "пустая порода").

## Slide 4
Обычно для производства чугуна используют
магнитный железняк (Fe3O4) с содержанием
железа до 70%, красный железняк (Fe2О3 ),
содержащий до 65 % железа, и бурый железняк
(2Fe2О3 2H2О), содержащий до 60 % железа.

## Slide 5
Топливом в доменном процессе служит кокс,
получаемый при сухой перегонке (сжигание без
доступа воздуха) коксующихся каменных углей.
Флюсы (плавни) - известняки, доломиты,
песчаники применяют для понижения
температуры плавления пустой породы и перевода
ее и золы топлива в шлак.

## Slide 6
Доменная печь
представляет собой
шахту, снаружи
покрытую
металлическим
кожухом и изнутри
футерованную
огнеупорным
кирпичом.

## Slide 7
Восстановление железа из его оксидов происходит
во время движения шихты под действием
собственной массы от верхней части печи к
нижней. В нижней части печи при 900-1100°С часть
восстановленного железа соединяется с
углеродом, в результате чего получается карбид
железа Fe3C.
Этот процесс называют: науглероживанием.

## Slide 8
При температуре около 1150°С начинается
плавление науглероженного железа, и
образовавшийся жидкий чугун стекает в горн печи.
Сюда же стекает расплавленный шлак, который как
более легкий материал всплывает над чугуном.
Расплавленные чугун и шлак периодически
выпускают через специальные отверстия –
чугунную и шлаковую летки, причем сначала
выпускают шлак, а затем - чугун.

## Slide 9
Чугун в расплавленном состоянии подают к
разливочным машинам для отливки в "чушки" или
в специальных ковшах доставляют в
сталеплавильные цехи, где его перерабатывают в
сталь. Жидкий шлак из доменной печи используют
для производства шлаковой пемзы,
гранулированного шлака, каменного литья или
сливают в отвал. Побочным продуктом доменного
производства является колошниковый газ, который
применяют для нужд металлургической
промышленности.

## Slide 10
Процесс производства стали состоит в
уменьшении содержания имеющихся в
передельном чугуне примесей (углерода, кремния,
марганца, серы, фосфора). Указанные примеси при
выплавке стали выгорают либо переходят в шлак.
Исходными материалами для выплавки стали
являются: передельный чугун, стальной лом,
ферросплавы, железная руда и флюсы.
Современными способами производства стали
являются конвертерный, мартеновский и
электроплавильный (в электропечах).

## Slide 11
По конвертерному способу сталь получают в печах
- конвертерах.

## Slide 12
Конвертер - стальной футерованный сосуд грушевидной формы,
поворачивающийся вокруг горизонтальной оси на двух цапфах. В
нижней части конвертера имеются фурменные отверстия для
подачи воздуха под давлением 0,2-0,25 МПа. Жидкий передельный
чугун заливают из ковша в конвертер, после чего через фурменные
отверстия пропускают воздух, обогащенный кислородом.

## Slide 13
Под воздействием воздуха в расплавленном чугуне образуется
закись железа FeO, которая реагирует с примесями (кремнием,
марганцем, фосфором), образуя оксиды, которые переходят в шлак
или выгорают, а закись железа при этом восстанавливается до
чистого железа. Этот процесс продолжается всего 15-30 мин, что
является большим преимуществом данного способа. Емкость
современных конвертеров достигает 600 т. Этот способ отливки
стали высокопроизводителен и наиболее экономичен.

## Slide 14
Мартеновский способ получения стали в
настоящее время наиболее распространен.

## Slide 15
Мартеновская печь представляет собой агрегат,
рабочее пространство которого имеет форму
вытянутой в горизонтальном направлении камеры.
Нижнюю часть камеры, имеющей вид ванны,
называют подом. Его делают набивным из
огнеупорных материалов, а стенки и свод печи
выкладывают из огнеупорного кирпича. В верхней
части имеются каналы, соединяющие рабочую
камеру с газовыми и воздушными
регенераторами. Емкость современных
мартеновских печей до 1000 т.

## Slide 17
Твердый или расплавленный чугун с добавкой скрапа
(металлолома) или руды плавится в мартене за счет
сжигания топлива - смеси колошникового газа или
генераторного газа с воздухом. Для повышения
теплового эффекта газ и воздух предварительно
нагревают в регенераторах, применяют кислородное
дутье. Примеси - кремний, марганец и фосфор
окисляются закисью железа FeO, образовавшейся в
расплаве, переходят в оксиды и удаляются в виде
шлака, а закись железа переходит в чистое железо.

## Slide 18
Серу из расплава удаляют при помощи известняка,
вводимого в качестве флюса. Углерод при высоких
температурах выгорает. Образующийся в процессе
выплавки стали шлак скапливается на поверхности
жидкого металла и его периодически удаляют.

## Slide 19
Во время выплавки стали, продолжающейся 4 - 8 ч,
в ее состав вводят различные добавки –
ферросплавы, например феррохром,
феррованадий, получая тем самым легированную
сталь. Химический состав расплава контролируют
путем систематического отбора проб для анализа.
После получения стали заданного химического
состава ее выпускают в ковш, а из него разливают
по изложницам - чугунным или стальным формам.

## Slide 20
Мартеновская сталь отличается от конвертерной
более высоким качеством. Ее широко применяют
для изготовления строительных конструкций
(ферм, подкрановых балок, мостов, рельсов и др.),
а также для высокопрочной арматуры.

## Slide 21
Электроплавка - наиболее совершенный способ
производства специальных и высококачественных
сталей. Сталь выплавляют в дуговых или
индукционных электропечах. Наиболее
распространены дуговые электропечи емкостью
до 200 т.

## Slide 22
Устройство электропечи

## Slide 23
В качестве сырьевой шихты для электроплавки
стали используют как стальной скрап и железную
руду, так и жидкие стали, поступающие из
мартеновской печи или конвертера. Кроме того, в
состав шихты вводят флюсы и легирующие добавки.
Источником тепла является электродуга,
образующаяся между вертикально установленными
угольными электродами и расплавленным металлом.
По существу протекающих процессов электроплавка
не отличается от мартеновского способа производства
стали. Однако существенным недостатком
электроплавки является низкая производительность и
высокая себестоимость стали.

## Slide 24: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!