## Slide 1: Производство травяной муки
-Прогрессивный способ подготовки кормов- обезвоживание травы на высокотемпературных сушилках, приготовление муки и резки.
-Трава, высушенная при высокой температуре для изготовления витаминной муки,— важный источник белка, витаминов и минеральных веществ.
-В комплексе мероприятий, связанных с производством травяной муки, одна из важных проблем — сохранение каротина в процессе сушки и в период последующего ее хранения.
-Оптимальное количество влаги в травяной муке — 10 – 12 %. Пересушивание же муки приводит к усиленному распаду каротина, при содержании влаги свыше 15 % мука плесневеет.
-Хранение муки в цементированных заглубленных траншеях или ямах — более простой и эффективный способ, чем на складе в бумажных мешках.
-Основным источником сырья для производства данного вида кормов служит зеленая масса естественных и сеяных многолетних и однолетних трав. В качестве дополнительного источника сырья рекомендуют озимый рапс, отходы полеводства (ботву кормовых корнеплодов и картофеля).

## Slide 2: продолжение
С целью обеспечения высоких урожаев зеленой массы и равномерного ее поступления важно правильно подобрать виды трав и их смеси.
Важным источником сырья для брикетированных и гранулированных кормов являются улучшенные естественные травостои пойменных и других типов лугов с достаточным увлажнением.
Для приготовления травяной муки и резки из однолетних трав прежде всего идут зернобобовые культуры — озимая и яровая вика, горох, люпин, соя, чина, высеваемые как в чистом виде, так и в смеси со злаковыми — овсом, ячменем, суданской травой и др. Поступление зеленой массы однолетних культур нетрудно регулировать с помощью разных сроков посева.
Наиболее целесообразный срок использования бобовых и бобово-злаковых смесей — период от фазы бутонизации до начала образования бобов.
Для производства сырья в позднеспелый период можно брать ботву картофеля, кормовых корнеплодов (в пересчете на абсолютно сухое вещество она содержит 14 – 19 % протеина и 12 – 14 % клетчатки), озимый рапс и другие позднеспелые культуры.

## Slide 3: Технология приготовления травяной муки
Технология приготовления травяной муки и резки включает следующие производственные операции:
-скашивание с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство зеленой массы;
-перевозку к пункту переработки и подачу измельченного сырья в сушильный агрегат;
-высушивание измельченной массы до кондиционной влажности (влажность травяной муки 9—12 %» резки— 10—15 %);
-охлаждение травяной муки или резки до температуры окружающего воздуха;
-закладка на хранение.
По мере снижения содержания влаги в зеленой массе производительность сушильных агрегатов зна­чительно повышается, а расход топлива, а следова­тельно, и себестоимость продукции снижаются.

## Slide 4: Технологический процесс производства травяной муки
При производстве брикетов и гранул выход кормовых единиц по сравнению с приготовлением сена в полевых условиях возрастает в среднем на 70 %, переваримого протеина — почти в 1,5 раза, а каротина — более чем в 6 раз. При этом из культур, которые обычно берут для приготовления лишь грубых и сочных кормов (многолетние и однолетние травы, силосные культуры, корнеплоды), получают фактически концентрированный корм.
Технологический процесс производства полнорационных брикетированных и гранулированных кормосмесей включает следующие операции:
скашивание,
измельчение трав,
перевозку,
искусственное обезвоживание массы,
дозирование,
смешивание,
прессование ,
охлаждение муки.

## Slide 5: Требования к качеству муки и брикетов
Брикетирование и гранулирование выполняются брикетными прессами двух типов: роторными с кольцевыми матрицами и штемпельными возвратно-поступательного действия.
Гранулирование — наиболее освоенная операция технологического процесса.
Способы хранения брикетированных и гранулированных кормов зависят от их назначения, качества, продолжительности хранения.
Гранулированные и брикетированные корма должны отвечать следующим основным требованиям: по питательной ценности соответствовать типовым рационам для определенных возрастных групп и видов сельскохозяйственных животных, сохраняя питательные вещества исходных кормов не менее 6 месяцев. Содержание посторонних примесей (грязи, песка) — не более 0,5 %.
В гранулах и брикетах недопустимо наличие вредных, ядовитых веществ.
Допустимая плотность гранул и брикетов для жвачных животных — не более 600 – 800 кг на 1 м3, диаметр гранул — 12 – 20 мм, а средняя длина частиц грубого корма — не менее 8 – 10 мм.
Брикеты цилиндрической формы имеют диаметр не выше 60 мм, кубической — размер 40х40 мм.

## Slide 6: Факторы, влияющие на качество травяной муки.
Важное условие получения травяной муки с высоким содержанием — протеина и каротина — ранняя уборка трап.
Молодые растения имеют больше листьев и соцветий, концентрация протеина и каротина в которых выше, чем в стеблях.
Сохранение питательных веществ при производстве искусственно высушенных кормов зависит от температурного режима работы сушильного агрегата
Для сохранения питательных веществ, содержащихся в траве, подвезенную скопненную массу к агрегату высушивают в течение 1,5—2 ч.
Для беспрерывного обеспечения сушильных агрегатов зеленой массой в течение всего вегетационного периода в каждом хозяйстве планируют возделывание кормовых культур, уборку которых можно проводить в разные сроки.
Культуры сырьевого конвейера должны отвечать следующим требованиям:
-иметь высокое содержание протеина и каротина,
-за вегетационный период давать несколько укосов,
-быстро отрастать после скашивания,
-иметь невысокое содержание клетчатки.
Этими свойствами характеризуются многолетние и однолетние злаково-бобовые травосмеси и злаковые травы, а также зеленая масса естественных угодий и других культур.

## Slide 7: Хранение
Гранулирование и брикетирование искусственно обезвоженных кормов уменьшает потребность в хранилищах, повышает транспортабельность и способствует лучшему сохранению питательных веществ в результате вытеснения воздуха из массы, что замедляет окислительные процессы.
Для гранулирования травяной муки используют грануляторы отечественного производства типа ОГМ-0,8 и ОГМ-1,5, а для резки — брикетные прессы типа ОКС-2 и ОПК-2.
Травяную муку и резку скармливают животным в течение продолжительного времени. Гранулирование травяной муки повышает сохранность каротина на 10—15 %.
В складских помещениях травяная мука может храниться в закромах насыпью и в штабелях, предварительно затаренная в льняные, полиэтиленовые или бумажные мешки. Каротин лучше сохраняется в бумажных мешках.
Температура окружающего воздуха оказывает влияние на сохранность каротина в травяной муке.
Повышенная влажность в складских помещениях увеличивает в травяной муке содержание влаги, что приводит к ее порче — развитию плесеней, слеживанию и самонагреванию.